## Załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

„Dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego do Domu Pomocy Społecznej w Żyrzynie”

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Ilość |
| --- | --- | --- |
|  |  | szt |
| 1. | Dwukanałowy aparat do elektroterapii parametry techniczne: sterownik – maksymalne natężenie prądu w obwodzie pacjenta (tryb CC) - interferencyjne, Kotza, unipolarne falujące - 100 mA +/- 10% - galwaniczne - 40 mA +/- 10% - diadynamiczne, impulsowe - 60mA +/- 10% - TENS - 140 mA +/- 10% - tonoliza - 100mA +/- 10% - mikroprądy - 1000µA +/- 10% - maks. amplituda napięcia w obwodzie pacjenta (tryb CV) - 140V +/- 10% - zasilanie, pobór mocy 230 V, max 75W, - wymiary 34 x 28 x 11-16 +/- 10% - masa 6kg +/- 10% Minimalna zawartość opakowania: Aparat do elektroterapii - 1szt., Przewód pacjenta - 2szt., Elektrody do elektroterapii 6 x 6 cm - 4szt., Elektrody do elektroterapii 7,5 x 9 cm - 2szt., Pokrowce wiskozowe 6 x 6 cm - 8szt., Pokrowce wiskozowe 7,5 x 9 cm - 4szt., Pasy rzepowe do mocowania elektrod 40 x 10cm - 2szt., Pasy rzepowe do mocowania elektrod 100 x 10 cm - 2szt., Zapasowe bezpieczniki - 2szt., Przewód sieciowy - 1szt. | 4 |
| 2. | Aparat do ultradźwięków - parametry techniczne: - Zegar zabiegowy: zakres co najmniej 1-30 min - Zasilanie: 230V, 40W +/- 10% - Wymiary (bez uchwytów): 30x23x11cm +/- 10% - Masa: 3kg +/- 10% - Tryby pracy: ciągły, pulsujący - Częstotliwość pulsowania, zakresy co najmniej: 16Hz, 48Hz, 100Hz - Wypełnienie przebiegu pulsującego, zakresy co najmniej: 10%, 25%, 50%, 75% Minimalne wyposażenie zestawu: komplet przewodów żel do ultradźwięków min. 500g instrukcja użytkowania głowica jednoczęstotliwościowa 4cm2 +/- 10% | 2 |
| 3. | Lampa sollux do światłolecznictwa - dane techniczne: - Waga 12 kg +/- 10% - Zasilanie 230 V - Wymiary 60x70x130 cm +/- 10% - Regulowany zegar 1-30 min - Moc żarówki 375 W +/- 10% - Regulacja jasności 10-100%, krok max 10% - mikroprocesorowe sterowanie pracą lampy, - wymuszone chłodzenie tubusa, - siatka zabezpieczająca przed skutkami pęknięcia promiennika i filtra, - klawiatura. Minimalne wyposażenie zestawu: - komplet przewodów, - sterownik elektroniczny, - filtry: czerwony, niebieski, - okulary ochronne (2 szt.), - instrukcja użytkowania | 2 |
| 4. | Lampa do naświetlań ze statywem Dane techniczne: - średnica pola naświetlania: ok. 4cm - długość fali: minimalny przedział 480 - 3400 nm - gęstość mocy: średnio 40 mW/cm2 +/- 10% - energia świetlna na minutę: średnio 2.4 J/cm2 +/- 10% - nominalna moc lampy: 20W +/- 10% - zasilanie: 100-240 V~ - maksymalny pobór mocy: 56W - masa własna: 2 - 3 kg | 1 |
| 5. | Elektroda do fizykoterapii sylikonowo - węglowa 6x6cm | 8 |
| 6. | Elektroda do fizykoterapii sylikonowo - węglowa 7,5x9cm | 8 |
| 7. | Pokrowiec wiskozowy 10x10cm | 8 |
| 8. | Pokrowiec wiskozowy 8x8 cm | 8 |
| 9. | Pas rzepowy 100x10 cm | 4 |
| 10. | Pas rzepowy40x10 cm | 4 |
| 11. | Aparat do krioterapii azotem: Minimalne wyposażenie urządzenia: - wyświetlacz LED, - możliwość zaprogramowania czasu zabiegu, - wagowy pomiar ilości azotu, - zbiornik 30 - 40 litrów na ciekły azot na mobilnym wózku Dane techniczne: - czynnik chłodniczy: Ciekły azot (LN2) - temperatura strumienia gazu: co majmiej -160°C (przy wylocie dyszy) - liczba stopni regulacji intensywności nadmuchu: min. 7 (co najmniej 4 + 2 pulsacyjne + krioakupunktura) - pomiar wagowy ilości azotu w zbiorniku - zasilanie: 230 V - pobór mocy: max 500 W - klasa ochronności: I - poziom zakłóceń: N - typ ochrony: B | 1 |
| 12. | Materac gimnastyczny miękki 200x120x10 | 10 |
| 13. | UGUL kabina do ćwiczeń i zawieszeń podwójna Szerokość 400 Wysokość 200 Głębokość 200 Wymiary: +/- 10% | 1 |
| 14. | Tor do nauki chodzenia Parametry techniczne: - długość poręczy toru min. 300 cm - długość toru z przeszkodami min. 290 cm - regulacja poręczy (wysokość i szerokość) - stopniowanie poziomu trudności ćwiczeń dzięki systemowi otworów i przekładanych drążków poprzecznych - konstrukcja stalowa pokryta lakierem odpornym na zarysowania - dopuszczalne obciążenie konstrukcji min. 150 kg - certyfikowany wyrób medyczny | 1 |
| 15. | Schody do nauki chodzenia Parametry techniczne: - dwustronna regulacja wysokości poręczy - konstrukcja stalowa pokryta lakierem odpornym na zarysowania - 3 stopniowe schody z lewej strony - 5 stopniowe schody z prawej strony - pomost centralny - dopuszczalne obciążenie konstrukcji min. 150 kg - certyfikowany wyrób medyczny | 1 |
| 16. | Tablica do ćwiczeń manualnych z oporem wyposażona w różnego rodzaju elementy do wykonywania co najmniej 5 ćwiczeń, trwale mocowane na powierzchni blatu, w wyposażeniu min. 5 obciążników wykonanych z miękkiej skóry 5 x 25 dkg. Wszystkie obciążniki są mocowane do linek za pomocą esików. Blat o wymiarach 72 x 52 cm +/- 10% z możliwością regulacji wysokości. | 1 |
| 17. | Tablica do ćwiczeń manualnych bez oporu wykonana ze sklejki, drobne przyrządy z litego drewna do wykonania przynajmniej 5 ćwiczeń. Całość zamontowana jest na stalowej podstawie lakierowanej proszkowo, umożliwiającej regulację wysokości. Stopki z olejoodpornej gumy. Dane techniczne: Szerokość - 73 cm +/- 10% Wysokość - 40-63 cm +/- 10% Waga - 11 kg +/- 10% | 1 |
| 18. | Krzyżak - przyrząd do ćwiczeń stawu skokowego wolnych i z obciążeniem w osi wzdłużnej i poprzecznej stopy z możliwością blokady obrotu stopy wokół każdej z tych osi oraz nakładania obciążeń w tych kierunkach. W wyposażeniu są min. 4 obciążniki 1 kg | 1 |
| 19. | Osprzęt do UGUL-a Minimalna zawartość zestawu: - ciężarek miękki 0,50 kg 1 szt. - ciężarek miękki 1,00 kg 1 szt. - ciężarek miękki 1,50 kg 1 szt. - ciężarek miękki 2,00 kg 1 szt. - ciężarek miękki 2,50 kg 1 szt. - ciężarek miękki 3,00 kg 1 szt. - ciężarek miękki 4,00 kg 1 szt. - esik metalowy 30 szt. - kamaszek skórzany do wyciągu 1 szt. - linka do podwieszeń i ćw. w odciążeniu dł. 120 cm 6 szt. - linka do podwieszeń i ćw. w odciążeniu dł. 160 cm 4 szt. - linka z bloczkami do ćw. z obciążeniem dł. 350 cm 2 szt. - linka do ćw. samowspomaganych kk.gg. dł. 225 cm 1 szt. - mankiet nadgarstkowo-kostkowy 1 szt. - mankiet udowy 1 szt. - pas do stabilizacji ud i kręgosłupa 1 szt. - pas do wyciągu za miednicę 1 szt. - pętla Glissona z orczykiem 1 szt. - podwieszka dwustawowa ze skóry 4 szt. - podwieszka klatki piersiowej 1 szt. - podwieszka pod miednicę 1 szt. - podwieszka pod głowę 1 szt. - podwieszka ramienna 2 szt. - podwieszka udowa 2 szt. - podwieszka kolanowa 2 szt. - uchwyt metalowy na linkę 2 szt. | 2 |
| 20. | Stół rehabilitacyjny 3-częściowy z elektrycznym sterowaniem wysokości leżyska za pomocą ramy wokół stołu, wykonany z profili stalowych malowanych proszkowo. Pozycja Pivota regulowana korbką umieszczoną pod blatem stołu. Ustawienie podgłówka wspomagane jest sprężyną gazową. Wyposażony w uchwyty do mocowania pasów stabilizacyjnych. Kolor tapicerki niebieski. DANE TECHNICZNE: - Długość: 203cm +/- 10% - Wysokość (regulowana elektrycznie za pomocą ramy wokół stołu) w zakresie minimum 60-92cm - Szerokość: 70 - 80cm - Regulowany zagłówek sprężyną gazową w zakresie minimum -60° + 45° - Regulowany kąt części środkowej (Pivot)w zakresie minimum +25° - Maksymalne obciążenie minimum 150kg | 2 |
| 21. | Stół rehabilitacyjny Dane techniczne: - możliwość regulacji wysokości za pomocą sprężyny gazowej - stół posiada uchwyty pozwalające na zamocowanie pasa - tapicerka w kolorze niebieskim - zastosowana w tapicerce gąbka ma min 40 mm grubości - ilość sekcji 2 - regulacja wysokości w zakresie minimum 550 – 900 mm - kąt pochylenia zagłówka w zakresie minimum +60/-60° - wymiary (dł. x szer.) 2020 x 690 mm +/- 10% - maksymalne obciążenie minimum 150kg | 2 |
| 22. | Leżanka drewniana z regulowanym podgłówkiem Parametry techniczne: - długość 180 cm +/- 10% - wysokość 65cm +/- 10% - szerokość 65cm +/- 10% - ręcznie regulowany zagłówek w zakresie minimum 0° lub 35° - maksymalne obciążenie minimum 150 kg - uchwyt na papier - tapicerka w kolorze niebieskim | 6 |
| 23. | Rotor do ćwiczeń kończyn górnych Dane techniczne: - szerokość - 38 cm +/- 10% - wysokość - 53 cm +/- 10% | 2 |
| 24. | Rotor do ćwiczeń kończyn dolnych - wolnostojący którego konstrukcja pozwala na wykonywanie ćwiczeń w dowolnym miejscu. Poprzeczki dolne rotora wyposażone są w nasadki gumowe zapobiegające przesuwaniu się przyrządu podczas ćwiczeń. Do płynnej regulacji dawkowania oporu służy pokrętło dociskowe. | 2 |
| 25. | Krzesło rehabilitacyjne do masażu z regulacją skokową siedziska Parametry techniczne: - Szerokość 50 cm +/- 10% - Wysokość 110 - 127 cm +/- 10% - Głębokość 63 - 78 cm +/- 10% - Max obciążenie minimum 150 kg - Tapicerka w kolorze niebieskim | 1 |
| 26. | Taśma rehabilitacyjna - Żółta (słaby opór) - 1,5m | 5 |
| 27. | Taśma rehabilitacyjna - Czerwona (średni opór) - 1,5m | 5 |
| 28. | Taśma rehabilitacyjna - Zielona( mocny opór) -1,5m | 5 |
| 29. | Taśma rehabilitacyjna - Niebieska (opór extra mocny) -1,5m | 5 |
| 30. | Piłka rehabilitacyjna - żółta - 45cm | 3 |
| 31. | Piłka rehabilitacyjna – czerwona - 55cm | 3 |
| 32. | Piłka rehabilitacyjna- zielona - 65cm | 8 |
| 33. | Piłka rehabilitacyjna – niebieska - 75 cm | 5 |
| 34. | Piłka rehabilitacyjna – srebrna - 85 cm | 2 |
| 35. | Piłeczki z kolcami – jeż - 6cm - pomarańczowa | 2 |
| 36. | Piłeczki z kolcami – jeż - 8cm - zielona | 2 |
| 37. | Piłeczki z kolcami - jeż - 9cm - czerwona | 2 |
| 38. | Piłeczki z kolcami – jeż - 10 cm - niebieska | 2 |
| 39. | Klin rehabilitacyjny 20x15x10cm | 5 |
| 40. | Klin rehabilitacyjny 20x25x10cm | 3 |
| 41. | Klin rehabilitacyjny 30x12x20cm | 3 |
| 42. | Klin rehabilitacyjny 30x15x30cm | 2 |
| 43. | Klin rehabilitacyjny 30x40x16cm | 2 |
| 44. | Klin rehabilitacyjny 40x50x20cm | 1 |
| 45. | Wałek rehabilitacyjny 10x60cm | 4 |
| 46. | Wałek rehabilitacyjny 20x60cm | 4 |
| 47. | Półwałek rehabilitacyjny 60x30x10cm | 10 |
| 48. | Stół do pionizacji Wyposażenie stołu: - elektryczna regulacja zmiany kąta nachylenia leżyska w zakresie minimum od 0 do 87 stopni za pomocą pilota - 4 koła jezdne ułatwiające przemieszczanie stołu z miejsca na miejsce, - pręty do mocowania pasów stabilizacyjnych, - pasy do stołu pionizacyjnego min. 3 szt. - podnóżek mocowany pod kątem 90 stopni względem płaszczyzny leżyska - szerokość tapicerki 610 mm +/- 10% | 1 |
| 49. | Pompowana półpiłka do ćwiczeń równowagi Dane techniczne: - Średnica: 60 cm +/- 10% - Wysokość po napompowaniu: 26 cm +/- 10% - Szerokość rączek: 13 cm +/- 10% - Długość linek: 85 cm +/- 10% - Posiada antypoślizgowe nóżki. Zestaw obejmuje: - Półpiłkę - Dwie gumy zakończone rączkami - Pompkę | 2 |
| 50. | Piłka lekarska 0,5 kg | 5 |
| 51. | Pika lekarska 1kg | 5 |
| 52. | Piłka lekarska 2kg | 2 |
| 53. | Laska gimnastyczna dł. 100 cm | 20 |
| 54. | Mata do ćwiczeń Długość: 180 +/- 5% Szerokość 60 cm +/- 5% Grubość: 1 cm +/- 5% Kolor: niebieski | 20 |
| 55. | Miękka piłka | 20 |
| 56. | Hantle 1 kg | 8 |
| 57. | Hantle 1,5 kg | 4 |
| 58. | Poduszka sensomotoryczna średnica od 34 cm do 36 cm i udźwig min 200 kg | 10 |
| 59. | Kostka rehabilitacyjna 50x50x50 cm +/- 5% | 1 |
| 60. | Taśma/guma do ćwiczeń (średni opór) | 4 |
| 61. | Taśma/guma do ćwiczeń (duży opór) | 4 |
| 62. | Taśma/guma do ćwiczeń (bardzo duży opór) | 6 |
| 63. | Aparat do laseroterapii skaner Dane techniczne: - klasa urządzenia laserowego: 3B - klasa dla wiązki pilotującej aplikatora skanującego: 3R - moc wiązki pilotującej: max 3 mW - długość fali wiązki pilotującej: 660 nm +/- 5% - ilość programów zabiegowych: 50 - aplikatory laserowe punktowe typu PM-RD: 20 programów - aplikatory laserowe punktowe typu PM-IR: 30 programów - sekwencje zabiegowe wbudowane: dla aplikatorów laserowych punktowych typu PM-RD i PM-IR: 10 sekwencji, dla aplikatorów skanujących: 25 sekwencji - zakres ustawiania czasu zabiegu: max 99 minut 59 sekund Wymiary: 350 x 260 x135 mm +/- 10% Klasa bezpieczeństwa: I, typ BF Zasilanie: 230 V Minimalna zawartość opakowania: - Sterownik do laseroterapii - 1szt., - Aplikator skanujący R + IR 50mW/400mW - 1szt., - Wtyk łącznika zdalnej blokady DOOR - 1szt. - Okulary ochronne - 2szt., - Etykiety ostrzegawcze, - Przewód sieciowy - 1szt. - Instrukcja obsługi | 1 |
| 64. | Aparat do laseroterapii punktowy Dane techniczne: - regulacja mocy w zakresie co najmniej 25 – 100 % - tryby pracy źródeł promieniowania - ciągły, impulsowy - zakres częstotliwości co najmniej 1 – 5000 Hz - wypełnienie co najmniej w zakresie 25 – 75 %, impuls 50 us - zegar zabiegowy zakres co najmniej do 99 minut 59 sekund - zasilanie, pobór mocy 230 V - wymiary 30x23x11 cm +/- 20% Minimalne wyposażenie zestawu: - przewód sieciowy, - wtyk blokady drzwi DOOR, - sonda laserowa IR 808 nm/400 mW z uchwytem, - instrukcja użytkowania. - 2 szt. okularów do laseroterapii | 1 |
| 65. | Aparat do magnetoterapii + leżanka w kolorze niebieskim wraz z półką pod aparat Specyfikacja: - Maksymalna indukcja: 10 mT / 100 Gs - Parametry trybu modulowanego: impuls 1s / przerwa 0,5 - 8s - Zakres częstotliwości co najmniej 2 - 60 HZ - Zegar zabiegowy z zakresem co najmniej 1 - 30 min - Zasilanie: 230V - Wymiary sterownika: 35 x 45 x 13,5cm +/- 10% Wyposażenie: - aplikator pola magnetycznego CSP 60 - aplikator pola magnetycznego CSP 35 - aplikator pola magnetycznego CSL 60 - aplikator pola magnetycznego CSL 35 - leżanka do magnetoterapii w kolorze niebieskim - półka pod aparat do magnetoterapii mocowana do leżanki - torba mieszcząca aparat - stolik na aplikator 35 cm +/- 10% | 1 |
| 66. | wózek inwalidzki z aluminiową ramą o nośności min. 120 kg wyposażony w hamulec dla opiekuna oraz oparcie o wysokości min. 40 cm i szerokości siedziska 45 cm. Wózek musi posiadać odpowiednie certyfikaty dopuszczające go do użytku. | 2 |
| 67. | wózek inwalidzki z aluminiową ramą o nośności min. 120 kg wyposażony w hamulec dla opiekuna oraz oparcie o wysokości min. 40 cm i szerokości siedziska 48 cm. Wózek musi posiadać odpowiednie certyfikaty dopuszczające go do użytku. | 2 |
| 68. | wózek inwalidzki z aluminiową ramą o nośności min. 120 kg wyposażony w hamulec dla opiekuna oraz oparcie o wysokości min. 40 cm i szerokości siedziska 51 cm. Wózek musi posiadać odpowiednie certyfikaty dopuszczające go do użytku. | 2 |
| 69. | wieszak na kroplówki wyposażony w dwa wieszaki na płyny o regulowanej wysokości min. do 2m oraz pięcioramienną podstawę z kółkami | 5 |
| 70. | Filtr do lampy sollux do światłolecznictwa-czerwony kompatybilny z lampą z pozycji 3. | 2 |
| 71. | Filtr do lampy sollux do światłolecznictwa-niebieski kompatybilny z lampą z pozycji 3. | 2 |
| 72. | Okulary do lampy sollux - pacjent | 2 |
| 73. | Woreczek z piaskiem 21x28 cm +/- 10% | 8 |
| 74. | Kabel pacjenta do elektroterapii- Kanał A kompatybilny z aparatem z pozycji 1. | 4 |
| 75. | Kabel pacjenta do elektroterapii- Kanał B kompatybilny z aparatem z pozycji 1. | 4 |
| 76. | Złącze uniwersalne "krokodylek mały" gniazdo 2mm | 4 |
| 77. | Złącze uniwersalne "krokodylek mały" gniazdo 4mm | 4 |
| 78. | Pionowy rower treningowy elektromagnetyczny o następujących parametrach: - kierownica z regulacją kąta nachylenia - kółka transportowe - niskie wejście - pedały pasowe z punktem ciężkości - regulacja wysokości siedziska oraz regulacja w poziomie - wyrównanie wysokości - Maks. obciążenie wagowe min. 150 kg - odległość pedału w położeniu dolnym do siodła w zakresie co najmniej 73 - 100 cm - przełożenie 1 : 8 - regulacja obciążenia - zależnie od liczby obrotów - system hamowania - magnes (sterowany silnikiem) - system napędowy - pas z żebrowaniem wzdłużnym - wymiary po rozłożeniu (dł./sz./w. w cm) ok. 110 / 53 / 135 +/- 20% - zakres obciążenia: w zakresie min 15 stopniowym (sterowanie silnikiem) - zasilanie elektryczne - zasilanie sieciowe (230 V) - elektroniczny wyświetlacz | 2 |
| 79. | Poziomy rower treningowy, elektromagnetyczny o następujących parametrach: - gięta kierownica - kółka transportowe - niskie wejście - pedały pasowe z punktem ciężkości - regulacja siedziska w poziomie - wyrównanie wysokości - koło zamachowe min. 10 kg - maks. obciążenie wagowe min. 150 kg - przełożenie 1 : 8 - regulacja obciążenia - zależnie od liczby obrotów - system hamowania - magnes (sterowany silnikiem) - system napędowy - pas z żebrowaniem wzdłużnym - wymiary po rozłożeniu (dł./sz./w. w cm) ok. 171 / 56 / 123 +/- 20% - zakres obciążenia: w zakresie min 15 stopniowym (sterowanie silnikiem) - zasilanie elektryczne - zasilanie sieciowe (230 V) - elektroniczny wyświetlacz | 1 |
| 80. | Orbitrek Parametry techniczne: - system hamowania: magnetyczny - zasilanie: baterie - masa koła zamachowego: min. 18 kg - regulacja obciążenia: manualna - regulacja obciążenia (zakres): bezstopniowa - max. masa ćwiczącego min. 150 kg - pomiar tętna: czujniki dłoni, klips na ucho, pas napiersiowy - bezprzewodowy pas do pomiaru tętna - wymiary po rozłożeniu (dł./szer./wys.) 144 x 56 x 152 cm +/- 20% - elektroniczny wyświetlacz | 1 |
| 81. | Bieżnia Parametry techniczne: - długość: 202 cm +/- 20% - szerokość: 88 cm +/- 20% - wysokość: 136 cm +/- 20% - moc silnika: min. 2,5 KM - system oporu: elektryczny - regulacja kąta nachylenia pasa bieżnego min. 12 % - pomiar pulsu: sensory dotykowe, bezprzewodowy pas do pomiaru tętna - wymiary pasa biegowego: 145x51 cm +/- 20% - maksymalna waga użytkownika: min. 140 kg - prędkość maksymalna co najmniej 18 km/h - amortyzacja: SAC - zasilanie: 230 V - kółka transportowe - bezpośredni wybór prędkości - bezpośredni wybór nachylenia: - wyświetlane informacje: czas, prędkość, dystans, spalone kalorie, kąt nachylenia, puls - minimum 4 programy treningowe | 1 |
| 82. | Taboret do obsługi pacjenta wyposażony w podgumowane kółka wysokość (regulowana) 46 - 58 cm +/- 10% siedzisko z pianki w kolorze niebieskim o grubości 4 cm +/- 10% średnica podstawy 60 cm +/- 10% średnica siedziska 34 cm +/- 10% | 4 |
| 83. | Stolik 3 - półkowy pod aparaty kompatybilny z aparatami zakupionymi w ramach niniejszego zamówienia - stabilna rama na 4 kółkach, - 3 półki umożliwiające wygodny dostęp do panelu obsługi aparatów oraz specjalne uchwyty na przewody, - wyposażony w szufladę na osprzęt. Wymiary: wys. -88cm, szer. -53cm, gł. -53cm +/- 20% | 6 |